2023年度产品质量监督抽查细则

游泳眼镜

2023—06—12发布                       2023—06—12实施

秦皇岛市市场监督管理局

秦皇岛市市场监督管理局

游泳眼镜

1 范围

本细则适用于秦皇岛市市场监督管理局2023年在全市范围内组织的游泳眼镜产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括游泳眼镜。本细则内容包括检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

QB/T 4734 游泳眼镜

GB 10810.1  眼镜镜片  第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3  眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范及测量方法

相关的法律法规、部门规章和细则

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3 抽样

3.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

3.2 抽样方法、基数及数量

3.2.1在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内生产的产品。

3.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

3.2.3 抽样数量

每批次产品抽取样品2副，供检验用，此2副样品作为检后备用样品。

3.3样品处置

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。

3.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

如抽样单上需要注明产品种类或品种时，在备注栏中注明或单独扩充一栏以便填写。

4 检验要求

4.1 检验项目及方法见表1

表1配装眼镜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度允差 | GB 10810.1 |
| 2 | 镜片内在疵病和表面质量 | GB 10810.1 |
| 3 | 透射比 | GB 10810.3 |

4.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格。检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

6 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

6.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

6.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督部门指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

7附则

本细则编写单位：秦皇岛市质量技术监督检验所。

本细则由秦皇岛市市场监督管理局产品质量安全监督管理科管理。